## Slide 1: Electrónica de Potencia II -CFONLI-
TEMA 3: Sesión 1
Sensores

## Slide 2: DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN CONVERTIDOR
Etapa de Potencia
Etapa de Control

## Slide 3: DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA DE BLOQUES DE UN CONVERTIDOR
Etapa de Potencia
Etapa de Control

## Slide 4: SENSORES DE CORRIENTE
Tipos de Sensores de Corriente:
Resistivos: Shunt de Corriente de baja resistencia: una resistencia provoca una caída de potencial proporcional a la corriente que circula por dicha resistencia.
Inductivos: Transformador de Corriente. El cable a medir pasa por medio de un núcleo magnético que tiene bobinado un secundario que proporciona una tensión proporcional a la corriente que circula por el cable.
Bobina de Rogowski: Miden los cambios de campo magnético alrededor de un hilo por el que circula una corriente, para producir una señal de tensión que es proporcional a la derivada de la corriente.
Magnéticos: Sensores Magneto-resistivos / Efecto Hall. El sensor mide el campo magnético de un núcleo, generado por la corriente que circula por el cable a medir.

## Slide 5: SENSORES DE CORRIENTE SHUNT
Intrusivo en el circuito
R↓↓→ Bajas pérdidas de potencia
LR ↓
↓ Tolerancia (↑precisión)
↓ R→ ↓Vsens (offset comparable al fondo de escala) →Buscar equilibrio a la hora de bajar R
0.5, 2, 10, 50… mΩ
+ |
Isens*Rshunt=Vsens
Pshunt=Isens^2*Rshunt
Vsens

## Slide 6: SENSORES DE CORRIENTE SHUNT
3AC
3AC
DC
Analog Inputs
VR5
VR3
VR4
VR5
VR4
VR3
Conexión directa?

## Slide 7: SENSORES DE CORRIENTE SHUNT
3AC
3AC
DC
Analog Inputs
Conexión directa?

## Slide 8: SENSORES DE CORRIENTE SHUNT
3AC
3AC
DC
Analog Inputs

## Slide 9: SENSORES DE CORRIENTE SHUNT
3AC
3AC
DC
VR3
VR5
VR4
Analog Inputs
Otro ejemplo de necesidad de aislar

## Slide 10: SENSORES DE CORRIENTE SHUNT
Isolation Amplifier: Optoacoplador analógico con capacidad de amplificar la pequeña tensión en el shunt.

## Slide 11: SENSORES DE CORRIENTE Transformador de corriente
El cable por el que circula la corriente a medir pasa por medio de un núcleo magnético que tiene bobinado un secundario que proporciona una tensión proporcional a la corriente que circula por el cable. (AC!)
Is=Ip/Ns (Np=1)
- En AC

## Slide 12: SENSORES DE CORRIENTE Bobina de Rogowski
Miden los cambios de campo magnético alrededor de un hilo por el que circula una corriente, para producir una señal de tensión que es proporcional a la derivada de la corriente (Ley de inducción de Faraday)
Necesario Circuito Integrador
  Vout: tensión de salida del circuito integrador de Vrog.
  Se captura vrog -> vout = int(vrog) = μ*N*S * i(t)
S: Área sección bobina, N: número espiras, µ: permeabilidad magnética
Vrog: tensión inducida en la bobina debida al campo producido por la corriente que circula por el hilo
Analog Input

## Slide 13: SENSORES DE CORRIENTE Bobina de Rogowski
Miden los cambios de campo magnético alrededor de un hilo por el que circula una corriente, para producir una señal de tensión que es proporcional a la derivada de la corriente (Ley de inducción de Faraday)
Necesario Circuito Integrador
  Vout: tensión de salida del circuito integrador de Vrog.
  Se captura vrog -> vout = int(vrog) = μ*N*S * i(t)
S: Área sección bobina, N: número espiras, µ: permeabilidad magnética
Vrog: tensión inducida en la bobina debida al campo producido por la corriente que circula por el hilo
- No se satura, debido a que su núcleo es de aire.
- Buena Linealidad, por la ausencia de materiales magnéticos
- Fácil de Implementar y bajo costo.
No intrusivo.
Mide altas frecuencias
AC

## Slide 14: SENSORES DE CORRIENTE Sensor Magneto-Resistivo
El material del sensor modifica su resistividad en presencia de un campo magnético (a una distancia conocida)
Corriente a medir -> campo magnético -> resistividad sensor -> tensión de salida

## Slide 15: SENSORES DE CORRIENTE Sensores de efecto Hall
El sensor proporciona una salida de tensión relacionada con el campo magnético en un núcleo con entrehierro, generado por la corriente que circula por el cable a medir. A través de la tensión Hall inducida. Efecto Hall:
Tensión Hall
inducida
Fuente DC auxiliar (para generar circulación de cargas)
-
-
+
+
+
V+
Fm(+)
I
-
B
Fm(elec)
Relación entre VH observada y la corriente, densidad de portadores y
campo magnético

## Slide 16: SENSORES DE CORRIENTE Sensores de efecto Hall
El sensor proporciona una salida de tensión relacionada con el campo magnético en un núcleo con entrehierro, generado por la corriente que circula por el cable a medir

## Slide 17: Ejemplos
  Sensor de corriente de efecto Hall con salida en tensión
    LEM HTA100S

## Slide 18: SENSORES DE CORRIENTE
Tipo de Sensor | Shunt de Corriente | Transformador de Corriente | Sensor de Efecto Hall | Bobina de Rogowski
Coste | Muy Bajo | Medio | Alto | Bajo
Linealidad en Rango de Medición | Muy Buena | Buena | Pobre | Muy Buena
Capacidad de Medición Alta Corriente | Muy Pobre | Buena | Buena | Muy Buena
Consumo de Potencia | Alto | Bajo | Medio | Bajo
Problema de Saturación de Corriente DC | No | Si | Si | No
Variación respecto a la Tº | Medio | Bajo | Alto | Muy Bajo
Problema Offset DC | Si | No | Si | No
Problema de Saturación e Histéresis | No | Si | Si | No

## Slide 19: SENSORES DE TENSIÓN
Las tecnologías de más amplio uso son
  Transformadores de tensión de núcleo de hierro
  Divisores resistivos
  Efecto Hall
- Analizar Aislamiento (caso similar al shunt)!
- Cantidad (unidades en serie) y Potencia
de las R si V elevada! (Ej: 700V->5V)
5=R2/(R1+R2) * 700 -> ¡R1=139*R2!
Para que I sea muy pequeña y no afectar al circuito de potencia, R↑. Si R2=10k, ¡R1=1.39M!
SOLO AC!
(fmax!)
V2=V2(V1, N1, N2)

## Slide 20: SENSORES DE TENSIÓN
  Efecto Hall

## Slide 21: Ejemplo
  Sensor de tensión de efecto Hall con salida en corriente
    LEM LV25-P/SP2
linealmente!
V
+15
-15

## Slide 22: Ejemplo
  Sensor de tensión de efecto Hall con salida en corriente
    LEM LV25-P/SP2
V
linealmente!
+15
-15

## Slide 23: Ejemplo
  Sensor de tensión de efecto Hall con salida en corriente
    LEM LV25-P/SP2
A: Selección de R1 y RM para una tensión máxima a medir:
1.- Definir máxima tensión de entrada a medir, VpN ϵ [10, 1500]
2.- Calcular R1 para que IpN=10mA a VpN. R1=VpN/IpN=VpN/10mA
3.- Calcular Potencia a disipar por R1 para seleccionar R1, PR1=IpN^2*R1
4.- Elegir RM a la salida según datasheet [RMmin, RMmax]
5.- Conocer máxima tensión de salida para próximas etapas VsensN=IsN*RM
+15
-15
V

## Slide 24: Ejemplo
  Sensor de tensión de efecto Hall con salida en corriente
    LEM LV25-P/SP2
B: Tensión de salida seleccionadas R1 y RM para una tensión Vp ϵ [-VpN, +VpN]:
1.- Calcular corriente del primario, Ip=Vp/R1
2.- Calcular corriente del secundario, Is=Ip*kN=Ip*2,5
3.- Calcular tensión de salida, Vsens=Is*RM
N
N

## Slide 25: Electrónica de Potencia II -CFONLI-
TEMA 3: Sesión 1 (única)
Sensores