## Slide 1
6JORNINC - 1 JORPROCIV 2018
Universidade de Coimbra
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
Aplicações Industriais de Cerâmicas Refratárias
Rafael Oliveira
Prof. João Rodrigues
Dr. João Pereira

## Slide 2
2
As cerâmicas refratárias são fundamentais para os processos produtivos de diversos materiais.
Podem ser aplicadas para a produção de aço, ferro, metais não ferrosos, ligas, fundições, indústria petroquímica, indústria de cimento, incineradores, processamento de minerais, geração de energia, na indústria bélica e afins, cerâmicas, cimento e dentre outros.
Cerâmicas Refratárias
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
Foto por Viktor Mácha

## Slide 3
3
Classificação das cerâmicas refratárias
  Forma
  Natureza química
Aplicações industriais de Refratários
  Sílica
  Sílica Fundida
  Alumina
  Alta Alumina
  Zircônia
  Magnésia
  Dolomita
Conteúdo
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 4
4
Classificação quanto à forma:
Produtos conformados
São produzidos com forma definida
Tijolos, placas, blocos, tubos e formas mais complexas
Produtos não-conformados
São moldados durante a aplicação
Concretos, argamassas, massas de projeção, massas plásticas e afins.
+ Não precisam de juntas de dilatação, apresentam facilidade construtiva, adequação à diversas formas geométricas.
- Precisam de tempo de cura
Classificação dos Materiais Refratários
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 5
5
Classificação quanto à natureza química:
Classificação amplamente utilizada, pois fornece um entendimento claro da origem e natureza do produto
Refratários ácidos
Quantidade substancial de sílica
Reagem quimicamente com refratários básicos, escórias básicas ou alcalinos em altas temperaturas
Refratários alcalinos
Compostos por magnésia, óxido de cálcio, cromita, ou dolomita
Reagem quimicamente com refratários ácidos, escórias acidas, fluxo ácido;
Refratários neutros
Não apresentam reações químicas consideráveis com refratários ou escórias ácidos ou alcalinos em altas temperaturas
Classificação dos Materiais Refratários
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 6
6
Composição
Compostos de pelo menos 93% de SiO2
Características Gerais
Alta resistência em altas temperaturas
Expansão residual e baixa densidade
Baixo coeficiente de expansão em altas temperaturas
Alto coeficiente de expansão em baixas temperaturas
Aplicações
Forno para produção de vidro
Forno para refino de cobre
Forno elétrico a arco (cobertura)
Aplicações Industriais
Refratários de Sílica
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 7
7
Composição
Produto resultante da fundição de minerais com alto teor de sílica
Características Gerais
Baixo coeficiente de expansão térmica
Alta resistência à choques térmicos
Baixa condutividade térmica
Baixa densidade
Baixo calor específico
Aplicações
Fornos de coque
Fogão de resistência
Forno para produção de vidro
Aplicações Industriais
Refratários de Sílica Fundida
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 8
8
Composição
Concentração de Al2O3 variando de 30% a 45%
Características Gerais
Alta refratariedade
Alta resistência mecânica
Alta resistência a escórias
Alta densidade
Condutividade térmica relativamente alta
Aplicações
Fornos de reaquecimento
Forno para fusão de vidro
Fornos de alta temperatura
Aplicações Industriais
Refratários de Alumina
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 9
9
Composição
Concentração de Al2O3 maior que 45%
Características Gerais
Alta refratariedade
Alta resistência mecânica
Alta densidade
Condutividade térmica relativamente alta
Aplicações
Portão deslizante (fundo fornos)
Forno para fundição de alumínio
Panelas (metalurgia)
Incineradores e Alto Fornos
Aplicações Industriais
Refratários de Alta Alumina
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 10
10
Composição
Compostos por óxido de zircônia ZiO2
Características Gerais
Alta temperatura de fundição
Baixa permeabilidade por metais fundidos
Baixa condutividade térmica
Alta resistência à corrosão
Alta densidade
Aplicações
Equipamentos fundição contínua
Forno para fusão de vidro
Fornos de alta temperatura
Aplicações Industriais
Refratários de Zircônia
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 11
11
Composição
Concentração de magnésia (MgO) acima de 80%
Características Gerais
Alta refratariedade
Resistência a compressão relativamente baixa
Alta resistência a escórias básicas
Baixa resistência à choques térmicos
Aplicações
Misturadores para fundição
Fornos de Panela (siderúrgia)
Fornos rotativos
Aplicações Industriais
Refratários de Magnésia
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 12
12
Composição
Dolomita é mineral de carbonato de cálcio e magnésio CaMg(CO3)2.
Características Gerais
Alta refratariedade
Alta refratariedade sob carga
Alta resistência a escórias básicas
Baixa durabilidade em alta umidade
Alto coeficiente de expansão térmica
Aplicações
Forno de Conversão a Oxigênio
Forno Elétrico a Arco
Forno Rotativo de Cimento
Aplicações Industriais
Refratários de Dolomita
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 13
13
Existem diversas variedades de cerâmicas refratárias no mercado mundial.
Foram apresentadas as principais cerâmicas refratárias disponíveis no mercado europeu, bem como suas respetivas caraterísticas e composições químicas.
Esta comunicação faz parte de uma investigação de doutoramento no âmbito do projeto ATHOR.
Conclusões
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
Foto por Viktor Mácha

## Slide 14
Muito obrigado !
14
Acknowledgments: this work was supported by the funding scheme of the European Commission, Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks in the frame of the project ATHOR - Advanced THermomechanical multiscale modelling of Refractory linings 764987 Grant.
www.etn-athor.eu
rafaelluiz_go@hotmail.com